## Slide 1: Formation à la solution SinoGNSS G200 & SM Avril 2021
Prof. Joël van Cranenbroeck, Managing Director
CGEOS - Creative Geosensing SPRL
Rue du Tienne de Mont, 11
BE-5530 MONT, Yvoir
Belgique
www.cgeos.be

## Slide 2
https://youtu.be/P1ZgUBUg9A8
ComNav Technology Ltd. a mis en ligne sous Youtube une série de vidéos illustrant les différents configurations et la mise en œuvre de ses récepteurs.

## Slide 3: Bienvenue dans ce Tutorial SinoGNSS G200
Rappel des « basiques » sur le GNSS RTK
Architecture du SinoGNSS G200 RTK
L’application SURVEY MASTER
Exercice 1 – Lever des points sur le terrain
  Créer un nouveau projet (Lambert 72, hGB18 )
  Connexion via Bluetooth au G200
  Connexion sur le réseau PREMIUM POSITIONING
  Lever des points …
Exercice 2 – Implantation de points sur le terrain
Exercice 3 – Export/Import des données
Exercice 4 – Envoyer des données par mail
Exercice 5 – Autres fonctions

## Slide 4
Station de base locale
Récepteur Itinérant
Une station de base est placée sur un point connu en XYZ et transmet les observations corrigées à un (ou plusieurs) récepteur itinérant. Il s’agit d’un positionnement « relatif »
Pour un positionnement au « cm » il faut donc toujours au moins 2 x équipements. L’un fixe et l’autre mobile ...

## Slide 5: Traitement des Observations GNSS en mode RTK (Temps Réel) avec un réseau de stations GNSS permanentes - protocole NTRIP (Internet)

## Slide 6
Derived Observation Corrections
Longitude and Latitude of the Rover ( x,y )
Residuals are used to derive an interpolation model
Phase and Code Corrections
NMEA GGA
Virtual Reference Station

## Slide 8
Pour se connecter aux services d’un réseau GNSS RTK il faut :
Une connexion Internet Mobile (3/4G)
Un accès « APN » sur l’opérateur (internet.proximus.be)
Un point d’accès au serveur du réseau GNSS RTK (IP:port)
Un « login » et « password »
Sélectionner un service NTRIP
Envoyer la position (NMEA) vers le serveur
Recevoir les données corrigées au format RTCM ...

## Slide 9
Réseau GNSS RTK
PREMIUM POSITIONING
Observations et éphémérides au format RTCM 3.x
Connecter le récepteur MOBILE à l’internet mobile
Acquérir les observations GNSS du MOBILE et de la REFERENCE
Acquérir les XYZ de la REFERENCE
Former les différences doubles
Calcul en FLOAT, puis INTEGER RTK-FIX
Appliquer la transformation « LAMBERT »
Appliquer la correction « Géoïde »
Stocker le point
Le format RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) est un format standardisé « binaire » développé pour échanger des observations GNSS en temps réel indépendamment des formats propriétaires.

## Slide 10
Retrouver toutes ces informations à partir de www.cgeos.be

## Slide 11
G200 Récepteur GNSS Portable
SinoGNSS K706 OEM board “inside”
Batterie interne supportant plus de 9 heures de fonctionnement. Peut également s’alimenter en permanence via le chargeur de batterie.
Données NMEA via Bluetooth compatible avec les logiciels GIS du marché.
Antenne externe AT340 supportée pour des performances RTK.
Avec Survey Master, RTK, PPK, Static survey
Robuste pour usage tout terrain IP67

## Slide 13
Connecter le câble d’antenne à l’antenne AT340 qui est fixée sur la canne de lever
Connecter le câble d’antenne au port indiqué « External antenna connector »
Basculer le « switch » sur ON.
Le SinoGNSS G200 va commencer à poursuivre les satellites et télécharger les éphémérides qui permettent de calculer les coordonnées des satellites par leurs éléments orbitaux.
Démarrez l’application SURVEY MASTER

## Slide 14
L’antenne AT340 est visée sur la canne de lever
Le G200 peut être fixé à l’aide de son support sur la canne ou bien avec son porte au bras (filet et scratch)
Le câble d’antenne est vissé d’abord sur l’antenne
Le câble d’antenne est connecté dans le G200
Le switch ON/OFF est engagé sur ON le G200 est sous tension, les led’s bleues s’allument …
Le Smartphone est engagé dans son support de canne
La solution SinoGNSS G200 RTK est prête pour le levé !

## Slide 16: INTERFACES avec le G200
Avec son architecture minimaliste, le G200 offre une “agilité” exceptionnelle !
Pour un utilisateur professionnel, il existe plusieurs possibilités de “piloter” le G200
  Utilisation d’un PDA R550 Android ou d’un(e) Smartphone/tablette Android avec l’application SURVEY MASTER gratuite développée par ComNav Technology Ltd. Shanghai , PR CHINA
  Utilisation d’un PDA R200 avec les logiciels CARLSON SurvCE, MicroSurvey FIELDGenius et CGSurvey développé également par ComNav Technology.

## Slide 17: INTERFACES avec le G200
R550 garantit IP68 sous Android 8.0 avec pavé numérique. 3/4G
SURVEY MASTER
R200 garantit IP65 sous Windows Mobile 6.1/6.5 avec pavé numérique. 3G
CGsurvey
FIELDGenius
SurvCE Carlson
Smartphone ou Tablette sous Android avec connexion à l’Internet Mobile et port Bluetooth pour la connexion au récepteur G200

## Slide 18: SURVEY MASTER sous Android
Véritable logiciel de saisie et d’implantation topographique, SURVEY MASTER permet également outre les modes RTK, PPK et STATIC, de configure les trames NMEA à envoyer par la porte Bluetooth …

## Slide 19
Raw Data CNB
R200 FieldGenius
Windows Mobile
R550 Survey Master
Android
USB > PC CNB
USB > PC XYZ
USB > PC XYZ
E-mail/FTP
CRU.EXE
CNB > RINEX
CP
RTK LIB
Logiciel TOPO
COMPASS.EXE
R200 FieldGenius
Windows Mobile
R550 Survey Master
Android

## Slide 21
On passe de l’un à l’autre en glissant son doigt sur la fenêtre active ou en sélectionnant l’icone en bas !
LES SEQUENCES PRINCIPALES DE SURVEY MASTER

## Slide 22
Visitez : www.cgeos.be

## Slide 23
La toute première opération consiste à créer un PROJET en lui associant un système de coordonnée !
Par défaut, le nom de projet est basé sur la date et l’heure … et peut être modifié.

## Slide 26
Le fichier hBG18.GGF doit être présent dans le Smartphone … Voir sur le site www.cgeos.be

## Slide 28
IL EST RECOMMANDE DE STATIONNER UN POINT DE L’IGN POUR VERIFIER QUE LES PARAMETRES INTRODUITS LE SOIENT CORRECTEMENT.

## Slide 29
La fonction CODE recouvre toutes les possibilités d’encodage d’information dans le mode LEVE depuis le simple code jusqu’au levé de points, lignes et surfaces. Cette codification doit être préparée en fonction des besoins et de la thématique envisagée …

## Slide 30
Il s’agit d’afficher les Easting, Northing dans cet ordre pour avoir les X 72 et Y 72 correctement affichés …
Une charmante voix pour vous guider … en Anglais !

## Slide 31
Vérifie si la version utilisée est la dernière version … vous n’êtes pas obligé de mettre à jour la version actuelle.

## Slide 32
Le périphérique indiqué dans la liste des périphériques BT reprend le numéro de série du récepteur GNSS comme identifiant

## Slide 33
Permet de se connecter sur un réseau GNSS RTK comme WALCORS !

## Slide 34
Il faut créer une nouvelle entrée (seulement au départ, car après ce sera par défaut et dans la liste des points NTRIP, en sélectionnant le mode PDA CORS
WALCORS
user
Point de montage NTRIP

## Slide 36
Les paramètres du levé sont très importants pour éviter d’enregistrer des points non qualifiés.

## Slide 48
Le statut Single indique qu’il n’y a pas de correction GNSS pour obtenir une position centimétrique ! Il faut donc sélectionner le mode “ROVER” et WALCORS. Le Statut DOIT être FIXED pour obtenir la précision centimétrique.
IMPORTANT DE VERIFIER EN COURS DE LEVER !
La précision est indiquée sous forme H: 0.010 V: 0.018 par exemple
Le D: 1 signifie que les corrections arrivent à la seconde … si D:2 ou plus cela signifie qu’il y a un retard dans la réception des corrections … si davantage, le Status passera en FLOAT puis SINGLE
La hauteur d’antenne est de 2.000 mètres
Pour les configurations …
Fond de plan
Le nombre de position par point … On peut ramener cela à 1 position …
Vérifiez que les coordonnées affichées en E, N soient cohérentes avec le DATUM et surtout pas négatives (Belgique)

## Slide 49
Permet de déclencher les mesures à partir du bouton de volume+ du Smartphone !

## Slide 50
Permet de copier les fichiers EXPORT/IMPORT à partir d’un connexion WIFI … le PC et le smartphone étant sur le même reseau WIFI on pourra utiliser un transfert FTP (File Transfer Protocol) …

## Slide 51
SURVEY MASTER permet grâce à l’enregistrement sur la plateforme CLOUD de ComNav Technology de suivre son récepteur mais également de transférer les données d’un levé ainsi que des supports en ligne en demandant de l’aide

## Slide 55: Merci pour votre attention !
Prof. Joël van Cranenbroeck, Managing Director
CGEOS - Creative Geosensing SPRL
Rue du Tienne de Mont, 11
BE-5530 MONT, Yvoir
Belgique
www.cgeos.be